МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УТВЕРЖДЕНО

Руководителем Департамента

Госсанэпиднадзора Минздрава России

А.А. Монисовым

19.07.2000 N 11-3/168-09

СОГЛАСОВАНО

Председателем Подкомиссии

по дезинфекционным средствам ФК по МИБП, Д и ПКС

Департамента Госсанэпиднадзора Минздрава России

академиком РАМН М.Г. Шандалой

15.06.2000

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по применению и контролю качества дезинфицирующего

средства "Дез-Яхонт" производства ООО "Дезиндустрия" (Россия)

Методические указания разработаны ООО "Дезиндустрия" и Научно-исследовательским институтом дезинфектологии Минздрава России.

Авторы: Орлов В.Б., Володин Н.Л., Цвирова И.М., Белова А.С., Родионова Р.П., Федорова Л.С.

Методические указания предназначены для персонала дезинфекционных станций, центров государственного санитарно-эпидемиологического надзора, персонала лечебно-профилактических учреждений, клининговых предприятий, организаций и частных лиц, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

1.   ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ

1.1. Средство "Дез-Яхонт" (концентрат) представляет собой бесцветную жидкость, содержащую 2% хлоргексидина биглюконата, моющие вещества. По согласованию с потребителем в средство вводится краситель, а также отдушка в виде натуральных растительных масел типа "Масло пихтовое".

Средство хорошо смешивается с водой. Срок годности - 2 года при условии хранения в закрытой упаковке производителя при температуре до +30°С. Срок хранения рабочих растворов в плотно закрытой емкости - 2 недели.

1.2. Средство "Дез-Яхонт" в виде водных растворов обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (кроме микобактерий туберкулеза), дрожжеподобных грибов рода Кандида, плесневых грибов.

Средство обладает моющими свойствами, не портит обрабатываемые объекты, не обесцвечивает ткани, не фиксирует органические загрязнения.

1.3. По  параметрам острой токсичности (ГОСТ  12.1.007-76) средство

"Дез-Яхонт"    относится    к    4    классу    малоопасных соединений при введении в желудок и нанесении на кожу. В виде концентрата   обладает   раздражающим   действием   на   кожные покровы (при повторных аппликациях) и слизистые оболочки глаз, малоопасно   при   ингаляции.   Рабочие  растворы   не  оказывают раздражающего воздействия на кожу, но вызывают раздражение слизистых оболочек глаз.

1.4. Средство   предназначено   для   дезинфекции   и   очистки поверхностей в помещениях, в том числе ковровых покрытий, жесткой   и   мягкой   мебели, оборудования,   в   т.ч.   санитарно-технического   и   внутренних    поверхностей   холодильников,    в лечебно-профилактических     учреждениях,     на     коммунальных объектах,     предприятиях     общественного     питания,     детских учреждениях, в местах массового скопления людей при инфекциях бактериальной  (кроме туберкулеза) этиологии и  кандидозах,  а также для борьбы с плесневыми грибами.

2.  ПРИГОТОВЛЕНИЕ  РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

Средство "Дез-Яхонт" применяют в виде водных растворов, которые готовят в емкостях из любых материалов путем разбавления концентрата водой питьевой (или лучшего качества) в соответствии с расчетами, приведенными в табл. 1.

Таблица 1.

Приготовление рабочих растворов средства.

Концентрация рабочего раствора по ДВ, %

|  | Количество ингредиентов (мл) для приготовления 1 л рабочего раствора |
| --- | --- |
|  | "Дез-Яхонт" | Вода |
| 0,2 | 100 | 900 |
| 0,5 | 250 | 750 |

Растворы в концентрациях 0.2% и 0.5% по ДВ (хлоргексидин биглюконат) используют соответственно для слабо- и сильнозагрязненных и зажиренных поверхностей.

3. ПРИМЕНЕНИЕ  СРЕДСТВА  "ДЕЗ-ЯХОНТ" ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ

3.1. Средство    применяют    для    дезинфекции    и    очистки поверхностей: металлических, полимерных, в т.ч. из винилискожи, ворсовых, кожаных, керамических, стеклянных, эмалированных, покрытых масляной краской, деревянных, в т.ч. полированных, а также кафеля.

Средство используют для обработки полов, стен, жесткой и мягкой мебели, поверхностей приборов, аппаратов, санитарно-технического оборудования (ванн, раковин, унитазов и др.), внутренних поверхностей холодильников.

Для дезинфекции и очистки всех видов поверхностей при бактериальных инфекциях используют 0.2-0.5% растворы в зависимости от степени загрязнений и вида поверхностей.

Режимы дезинфекции приведены в таблице 2.

3.2. Применение средства "Дез-Яхонт" при ручной обработке.

Гладкую поверхность протирают увлажненной губкой, тряпкой или щеткой, оставляют на время дезинфекционной выдержки, после чего протирают чистой хорошо отжатой тряпкой. Норма расхода - 100 мл/кв.м поверхности. При необходимости сокращения времени дезинфекционной выдержки проводят двукратную обработку поверхностей. Норма расхода средства в этом случае составляет 200 мл/кв.м.

Ворсовые поверхности несколько раз протирают тряпкой, увлажненной водным раствором средства, после чего высушивают. Норма расхода при ручной обработке ворсовых поверхностей -200-250 мл/кв.м.

3.3. Применение средства "Дез-Яхонт" при машинной обработке.

При использовании профессиональной техники экстракционного типа, низкоскоростных однодисковых поломоечных машин, а также бытовых моющих пылесосов методика применения средства "Дез-Яхонт" и нормы его расхода зависят от конкретного типа применяемой техники и согласуются с указаниями по использованию очищающих средств, изложенными в инструкциях по эксплуатации.

3.4. Для борьбы с плесенью поверхности тщательно очищают с помощью  щетки  или  тряпки неразбавленным  средством "Дез-Яхонт" и промывают водой, затем их двукратно (с интервалом 3-5 мин) протирают ветошью, смоченной неразбавленным средством. Время дезинфекции - 60 мин.

Таблица 2

Режимы дезинфекции и очистки растворами средства "Дез-Яхонт" при бактериальных инфекциях (кроме туберкулеза) и кандидозах.

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора по ДВ, % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |

Слабозагрязненные

| поверхности; жесткая мебель | 0,2 |
| --- | --- |

60

15

Протирание

Двукратное протирание с интервалом 5 мин

Сильнозагрязненные и

| зажиренные поверхности, санитарно-техническое оборудование | 0,5 |
| --- | --- |

60

15

Протирание

| Двукратное протирание с интервалом 5 мин |
| --- |
| Мягкая мебель, ковровое покрытие пола при любой степени загрязнения | 0,5 | 60 | Трехкратное протирание с интервалом 3-5 мин |

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1. При работе со средством необходимо избегать попадания концентрата и растворов на слизистые оболочки глаз.

4.2. Обработку поверхностей растворами средства "Дез-Яхонт" проводить с защитой рук резиновыми перчатками.

4.3. Обработку помещений можно проводить в присутствии людей.

4.4. При  работе  со  средством  запрещается  курить,  пить  и принимать пищу.

4.5. Средство следует хранить отдельно от лекарств, в местах, недоступных детям.

5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ

При попадании  средства или  его  растворов  в  желудок
немедленно промыть его большим количеством воды, затем дать
адсорбент (10-20 таблеток активированного угля) на стакан воды.

При попадании средства в глаза необходимо немедленно
промыть их под струей воды в течение 5-10 минут и закапать 30%
раствор сульфацила натрия (альбуцид), в случае необходимости
обратиться к врачу.

Результаты испытаний лезинфицирующе-моющего средства "Дез-Яхонт" производства ООО "Дезиндустрия"

Широкий спектр антибактериальной активности. Эффективно в отношении грамположителъных и грамотрицательных бактерий, дожжеподобных грибов рода Кандида и плесневых грибов. Средство обладает моющими свойствами, не портит обрабатываемые объекты, не обесцвечивает ткани, не фиксирует органические загрязнения.

Средство малоопасно. Не требует специальной защиты органов дыхания и глаз персонала и может применяться в присутствии посторонних людей. Не вызывает раздражающего действия на слизистые глаз и дыхательных путей. Не вызывает сенсибилизации и аллергических реакций. Отдаленные эффекты (эмбриотропный, мутагенный, бластомогенный) не выявлены. (Отчет по результатам экспертизной оценка токсичности и опасности дезинфицирующего средства "Дез-Яхонт" НИИД МЗ РФ от 07.06.2000).

Лабораторные испытания Аккредитованного испытательного лабораторного Центра при НИИ дезинфектологии (Протокол № 379 от 23.10.2000) показали:

1. Отсутствие местно-раздражающего действия средства на кожу в режиме применения,

2.Эффективность        обеззараживания        поверхностей (метлахская плитка, линолеум), контаминированных кишечной палочкой   и   кандидой  альбиканос  0.2%  раствором  (по  ДВ) средства способом протирания - 100%.

Средство "Дез-Яхонт" обладает выраженным бактерицидным эффектом на микроорганизмы свойственные молочной отрасли (Отчет о результатах исследований дезинфекционной способности рабочих растворов препарата "Дез-Яхонт" ГУ ВНИМИот09,11.2000)

Средство  прошло  испытания в ВНИИ     железнодорожной гигиены МПС России и разрешено для обработки помещений железнодорожных     вагонов     и     вокзалов. (Гигиеническое заключение на продукцию № 77.ЖД.02.238100. П.00071.03.01 от 03.01.2001 г.)

Моющее средство "Яхонт11, входящее в состав дезинфицирующего средства "Дез-Яхонт", испытывалось клининговой фирмой "П.Дуссманн" при уборке Павелецкого вокзала и в Культурно-деловом Центре Правительства Москвы "Усадьба". Испытания показали, что применяемое средство (при меньшем расходе) превосходит аналогичные: на полах из бетона, мраморной крошки и полированного мрамора наблюдалась качественная отмывка; на стекле удаляются практически все загрязнения, включая следы от липкой ленты (Отзыв АО "П.Дуссманн").