МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по применению дезинфицирующего средства «Инцидур спрей»

фирмы «Эколаб ГмбХ» (Австрия)

Москва, 2002 г.

2

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по применению дезинфицирующего средства «Инцидур спрей»
фирмы «Эколаб ГмбХ»(Австрия)

Методические указания разработаны Научно-исследовательским институтом дезин-
фектологии Минздрава России

Авторы:   Федорова Л.С., Цвирова И.М., Пантелеева Л.Г., Белова А.С.,
Панкратова Г.П., Рысина Т.З., Новикова Э.А., Сукиасян А.Н.

Методические указания предназначены для персонала лечебно-профилактических уч-
реждений, работников дезинфекционных станций, центров санитарно-эпидемиологического
надзора и других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

1.   ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1.	Средство «Инцидур спрей» представляет собой прозрачный бесцветный раствор, готовый к применению способом орошения. В состав средства в качестве активно-действующих веществ входят: этанол - 38,40%, н-пропанол - 10%, глутаровый альдегид - 0,019%,алкилдиметилбензиламмоний хлорид - 0,05%.

Средство выпускается в виде готового раствора в полиэтиленовых флаконах  вместимостью 1 л с насадками для распыления и канистрах вместимостью 5 л.

Срок годности средства составляет 4 года при условии хранения в невскрытой упаковке производителя.

1.2.Средство «Инцидур спрей» обладает антимикробной активностью в отношении
грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза),
вирусов (включая гепатит В, ВИЧ, инфекцию, рота-, полиовирусы) и грибов родов Кандида и
Трихофитон.

1.3.Средство «Инцидур спрей» при ингаляции в виде паров и аэрозоля вызывает уме-
ренное раздражение слизистых оболочек верхних дыхательных путей и глаз и относится к 3
классу умеренно опасных веществ по классификации ингаляционной опасности по раздра-
жающему действию дезсредств; при введении в желудок и нанесении на кожу относится к
IV классу малоопасных веществ по ГОСТ 12.1.007-76; оказывает слабое местно-
раздражающее действие на кожу.

1.4.Средство «Инцидур спрей» предназначено для дезинфекции способом орошения
небольших по площади поверхностей в помещениях и предметов, а также труднодоступных
для обработки объектов при инфекциях бактериальной (включая туберкулез) и вирусной
(включая вирусные гепатиты и ВИЧ-инфекцию) этиологии, кандидозах и дерматофитиях в
лечебно-профилактических учреждениях, в том числе операционных залах.

2.   ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА

2.1 .Средство применяют способом орошения для обеззараживания поверхностей из
различных материалов, устойчивых к спиртам.

2.2.	Поверхности при проведении дезинфекции следует равномерно оросить средством  (с расстояния не менее 30 см) до полного смачивания. Норма расхода 40 мл на 1 м2 поверхности.

Средство не оставляет следов на обрабатываемых поверхностях.
       2.3. Дезинфекцию объектов проводить в соответстви с режимами, изложенными в таблице.

3

Таблица

Режимы дезинфекции средством «Инцидур спрей»

| Объект обеззараживания | Время обеззараживания (мин) при инфекциях |
| --- | --- |
|  | Бактериальные инфекции (кроме туберкулеза) | Туберку- лез | Вирусные инфекции | Кандидозы и дерматофитии |
|  |  |  | Парентеральные гепатиты, ВИЧ инфе-кция, адено-вирусные инфекции | Полио- миелит |  |
| Поверхности в помещениях (жесткая мебель, приборы, аппараты) без загрязнений | 15 | 60 | 60 | 120* | 30 |
| Поверхности в помещениях (жесткая мебель, приборы, аппараты), загрязненные кровью и др. | 60* | 60* | 60* | 120* | 60* |

Примечание. Знак «*» означает двукратную обработку с интервалом 30 мин.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

3.1. Обработку средством проводить в отсутствие людей. При работе со средством необходимо соблюдать норму расхода - 40 мл/м2 помещения.

3.2. При распылении средства следует защищать органы дыхания универсальными
респираторами типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки В, глаза - герметичными очками,
кожу рук - резиновыми перчатками.

- Средство огнеопасно! Категорически запрещается   проводить обработку вблизи
огня и обрабатывать нагретые поверхности. Электроприборы предварительно необходимо отключить от сети.

- Избегать попадания средства в глаза, органы дыхания и на кожу. Не принимать внутрь!

- Средство хранить в прохладном месте, отдельно от лекарственных препаратов, в местах, недоступных детям.

4.   ПРИЗНАКИ ОСТРОГО ОТРАВЛЕНИЯ И МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОШИ

4.1.  При несоблюдении мер предосторожности возможны острые отравления.

4.2. При завышении нормы расхода средства и работе без средств индивидуальной защиты возможно появление симптомов раздражения слизистых оболочек глаз и верхних дыхательных путей (слезотечение, першение в горле, кашель), головная боль, головокружение.
В этом случае пострадавшего необходимо вывести на свежий воздух, дать теплое питье.

4.3.  При попадании средства в глаза - немедленно промыть их под струей воды, закапать 1-2 капли 30% раствора сульфацила натрия, при необходимости обратиться к врачу.

4

4.4.При попадании средства на кожу - смыть его водой.

4.5.При попадании средства внутрь - промыть желудок большим количеством воды,
затем следует принять 10-20 измельченных таблеток активированного угля на 1 стакан воды.

5.   ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

«Инцидур Спрей» - жидкость со спиртовым запахом, при 20°С с плотностью 0,914 -
0,920 г/см3 ; показателем преломления 1,358 - 1,364; показателем активности водородных
ионов рН 6,0-7,0.

5.1 Контролируемые показатели качества

Внешний вид: бесцветная прозрачная жидкость

Запах: спиртовой

Массовая доля алкилдиметилбензиламмоний хлорида, %      0,047 - 0,053

Массовая доля глутарового альдегида, %	     0,014 - 0,024

Массовая доля этанола, %	  35,4-41,4

Массовая доля н-пропанола, %	9,0 - 11,0

- Внешний вид и запах определяют визуально и органолептически.

- Измерение массовой доли алкилдиметилбензиламмоний хлорида

5.3.1	Оборудование, реактивы и растворы

Весы лабораторные общего назначения 2 класса с наибольшим пределом взвешивания 200 г.
Бюретка вместимостью 25 см3, с ценой деления 0,1 см3
Колбы мерные вместимостью 100 см3
Колба   коническая со шлифованной пробкой
Пипетки вместимостью 1, 5 см3
Цилиндры вместимостью 25, 50, 100 см3
Додецилсульфат натрия

Цетилпиридиний хлорид 1-водный с содержанием основного вещества не менее 99,0% про-
изводства фирмы «Мерк» (Германия) или реактив аналогичной квалификации.
Эозин Н

Метиленовый голубой
Кислота уксусная ч.д.а
Спирт этиловый ч.д.а.
Хлороформ    ч.д.а.
Кислота серная ч.д.а.
Вода дистиллированная

5.3.2	Приготовление растворов

-	Приготовление 0,004 н. водного раствора додецилсулъфата натрия

0,120 г додецилсульфата натрия растворяют в дистиллированной воде в мерной колбе вме-
стимостью 100 см3 с доведением объема воды до метки.

-	Приготовление смешанного индикатора

Раствор  1. В мерном цилиндре 0,11 г эозина Н растворяют в 2 см3 воды, прибавляют
0,5 см3 уксусной кислоты, объем доводят этиловым спиртом до 40  см3 и перемешивают.

Раствор 2. 0,008 г метиленового голубого растворяют в 17 см3 воды и прибавляют
небольшими порциями 3,0 см3 концентрированной серной кислоты, перемешешивают и охлаждают.

5

Раствор смешанного индикатора: смешивают раствор 1 и раствор 2 в объемном со-
отношении 4:1 в количествах, необходимых для использования в течение трехдневного срока. Полученный раствор хранят в склянке из темного стекла не более 3 дней.

5.3.3 Определение поправочного коэффициента раствора додецилсульфата натрия.
Поправочный коэффициент определяют двухфазным титрованием раствора додецилсульфата натрия 0,004 н. раствором цетилпиридиний хлорида, который приготавливают в мерной колбе вместимостью 100 см3 растворением 0,143 г цетилпиридиний хлорида 1 - водного в дистиллированной воде.

К 5 см3 или 10 см3 раствора додецилсульфата натрия прибавляют 15 см3 хлороформа, 2 см3 раствора смешанного индикатора и 30 см3 воды. Закрывают пробку и встряхивают. Содержимое колбы титруют раствором цетилпиридиний хлорида, периодически интенсивно встряхивая в закрытой колбе, до перехода синей окраски нижнего хлороформного слоя в фиолетово-розовую.

5.3.4. Выполнение анализа

В коническую колбу вносят 1 см3 раствора додецилсульфата натрия, прибавляют 15 см3 хлороформа, 2 см3 смешанного индикатора и 30 см3 дистиллированной воды. Полученную двухфазную систему титруют средством ИНЦИДУР СПРЕЙ при периодическом интенсивном взбалтывании в закрытой колбе до перехода синей окраски нижнего хлороформного слоя в фиолетово-розовую.

Во второй раз анализ повторяют с внесением в титровальную колбу 3 см3, в третий – 5 см3 раствора додецилсульфата натрия.

5.3.5 Обработка результатов

Массовую долю алкилдиметилбензиламмоний хлорида (X, %) вычисляют по формуле:

0,00140. V.К.100.
X =    	,

V1 d

где 0,00140 - масса алкилдиметилбензиламмоний хлорида, соответствующая 1 см раствора
  додецилсульфата натрия концентрации точно С (С12Н25SО4Nа) = 0,004 моль/дм3 , г;

V	- объем титруемого раствора додецилсульфата натрия концентрации
С (С12Н25SО4Nа) = 0,004моль/дм3, равный 1,3 или 5 см3;

К - поправочный коэффициент раствора додецилсульфата натрия концентрации С
(С12Н25SО4Nа) = 0,004 моль/дм3;

V1	- объем средства ИНЦИДУР СПРЕЙ, израсходованный на титрование, см3;
d - плотность средства ИНЦИДУР СПРЕЙ, г/см3.

За результат анализа принимают среднее арифметическое 3-х определений, абсолютное расхождение между которыми не должно превышать допускаемое расхождение, равное 0,004%.

5.4 Измерение массовой доли глутарового альдегида.

Измерение глутарового альдегида проводят методом ВЭЖХ с УФ-детектированием в
виде деривата, образующегося при взаимодействии с З-метил-2-бензотиазолинон-гидразон
гидрохлоридом (МВТН) на ионообменной колонке.

5.4.1 Средства измерения.

- Жидкостный хроматограф, снабженный УФ-детектором, цонообменной хроматографической колонкой с сорбентом Зодекс Ионпак С811 S (250 х 8 мм), автосамплером с дозирующей петлей 10 мкл, системой сбора и обработки хроматографических данных на базе персонального компьютера

6

- Колонка-реактор с ионообменным сорбентом Зодекс Ионпак С810 Р (50 х 8 мм)

- Насос для прокачивания реагента

5.4.2	Реактивы

- З-метил-2-бензотиазолинон-гидразон гидрохлорид (фирмы Альдрих)

- Орто-фосфорная кислота 85%

- Глутаровый альдегид 50% с точно установленным содержанием

- Амидосульфоновая кислота

5.4.3	Приготовление градуировочных растворов глутарового альдегида

В мерной колбе вместимостью 25 мл растворяют в воде 45 мг глутарового альдегида
(50%). 1,00; 0,75 и 0,50 мл полученного раствора переносят в мерные колбы вместимостью
25 мл, разводят в дистиллированной воде и вводят в хроматограф.

5.7.4 Условия хроматографирования

Градуировочные и испытуемые растворы хроматографируют при следующих условиях
Подвижная фаза (элюент) - ЗМ Н3РО4 85% в 2,5 л дистиллированной воды
Реагент для дериватизации - 2,2 г/л МВТН + 20 г/л амидосульфоновой кислоты
Скорость элюента 1 мл/мин.
Скорость реагента 1,2 мл/мин.
Температура колонки-реактора 70°С
Длина волны λ = 310 нм
Объем дозы 10 мкл

5.4.5	Выполнение анализа

Около 3 г средства разбавляют водой до 25 мл в мерной колбе и вводят в хроматограф.

5.4.6	Обработка результатов

Градуировочный график строят в координатах: на оси ординат площадь S; на оси абс-
цисс - qi (мг) количество глутарового альдегида в градуировочной смеси. Градуировочная
функция линейна в области определяемых концентраций.

По графику устанавливают соответствующее значение концентрации глутарового аль-
дегида в испытуемой пробе.

Массовую долю глутарового альдегида (X, %) вычисляют по формуле:

а * S * 100

X=――――――――

Mпр

а - концентрация глутарового альдегида в аналитическом стандарте, %

S -площадь хроматографического пика глутарового альдегида в испытуемой пробе

М пр. - масса испытуемой пробы, мг

За результат анализа принимают среднее значение параллельных измерений, доверительный

интервал суммарной погрешности измерений 0,005%.

5.5 Измерение массовой доли спиртов

Измерение массовой доли этанола и н-пропанола в средстве проводится методом ка-
пиллярной газовой хроматографии с пламенно - ионизационным детектированием, хрома-
тографированием в режиме программирования температуры, с количественной оценкой по
методу внутреннего стандарта. В качестве внутреннего стандарта используется н-бутанол.

Допускается измерение массовой доли определяемых веществ методом абсолютной градуировки.

5.5.1 Средства измерения

- Аналитический газовый хроматограф, снабженный пламенно-ионизационным детектором
(ПИД), капиллярной хроматографической колонкой, инжектором для ввода пробы с делите-

7

лем / без делителя потока; программой сбора и обработки хроматографических данных на
базе персонального компьютера

- Хроматографическая колонка — длиной 50 м, внутренним диаметром 0,32 мм; неподвиж-
ная фаза СР-Sil  5 СВ, толщина слоя 5 мкм

- Весы лабораторные общего назначения 2 класса с наибольшим пределом взвешивания 200г

- Колбы мерные вместимостью 25 и 50 см3

- Пипетки вместимостью 1 и 2 см3

5.5.2	Материалы, реактивы

- Этанол - х.ч.

- н-Пропанол - х.ч.

- н-Бутанол - (внутренний стандарт) х.ч.

- Диметилформамид - х.ч.

- Газ-носитель гелий

- Водород

- Воздух

5.5.3	Условия хроматографирования:

- скорость газа-носителя (гелия) 200 см3/мин.

- расход через колонку 12,5 см3/мин.;

- расход газов для питания ПИД в соответствии с инструкцией к хроматографу;

- температура инжектора 225 °С, детектора 300 °С;

-температура колонки - программа : 80 °С ; 0 мин. изотерма; 20 °С/мин.→ 230 °С ; 5 мин. изотерма.

Объем хроматографируемой дозы 1 мкл.

Примерное время удерживания этанола 1,29 мин., н-пропанола 1,68 мин., н-бутанола
2,25 мин. Время выхода хроматограммы 5-6 мин.

Допускается использование другого типа колонки и изменение программы при условии надежного разделения определяемых спиртов, внутреннего стандарта и других компонентов состава испытуемого средства,.

5.5.4	Градуировка хроматографа

- Приготовление основной градуировочной смеси: в мерной колбе вместимостью 25 см3
взвешивают с аналитической точностью 900 ±10 мг этанола и 250±5 мг н-пропанола, добавляют до метки диметилформамид и перемешивают.

- Приготовление рабочих градуировочных смесей с внутренним стандартом, используемых для газохроматографических измерений: в мерных колбах вместимостью 25 мл взвешивают по 100±5 мг н-бутанола (внутреннего стандарта), дозируют с помощью пипетки1 см3; 1,5 см3; 2 см3 основной градуировочной смеси спиртов и растворяют в диметилформамиде.

После перемешивания градуировочные смеси с внутренним стандартом хроматографи-
руют, из каждой хроматограммы вычисляют площадь внутреннего стандарта (Sst) и площадь
каждого из определяемых спиртов (Si).

Градуировочный график строят в координатах: на оси ординат отношение Si / Sst; на оси
абсцисс -qi (г) количество этанола или н-пропанола в градуировочной смеси. Градуировочная функция линейна в области определяемых концентраций.

5.8.5 Выполнение измерений

В мерной колбе вместимостью 50 см3 аналитически точно взвешивают 0,300±0,005 г средства и 0,200±0,005 г н-бутанола (внутреннего стандарта), добавляют до метки диметилформамид. После перемешивания раствор хроматографируют, из полученных хроматограм

8

вычисляют площади хроматографических пиков внутреннего стандарта и определяемого
спирта.

5.8.6 Обработка результатов

Для каждого определяемого спирта вычисляют численное значение соотношения Si / Sst
и по графику устанавливают соответствующее значение массовой доли этанола или н-пропанола.

За результат анализа принимают среднее значение параллельных измерений, довери-
тельный интервал суммарной погрешности измерений 1,5%.