Всероссийская Академия сельскохозяйственных наук

(РАСХН)

Государственное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт

Молочной промышленности (ГУ ВНИМИ)

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель Департамента

госсанэпиднадзора

Минздрава России

_________________ А.А. Монисов

« 18 » июля 1999 г.

№ 1100/2207-99-113

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель председателя

Технического комитета по

Стандартизации № 186

«Молоко и молочные продукты»

__________________ В.В. Калугин

« 28 » июня 1999 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению дезинфицирующего средства «Жавель Солид»

фирмы «Жазол» (Франция) для дезинфекции оборудования,

инвентаря, тары и поверхностей производственных

помещений в молочной промышленности

СОГЛАСОВАНО:

Председатель Подкомиссии

по дезинфекционным средствам

Федеральной Комиссии

по МИБП, Д и ПКС

Департамента госсанэпиднадзора

Минздрава России,

академик РАМН

__________________ М.Г. Шандала

« 28 » июня 1999 г.

РАЗРАБОТАНО:

Директор ГУ ВНИМИ,

Академик РАСХН

__________________ В.Д. Харитонов

« 28 » июня 1999 г.

Зав. сектором санитарной

обработки оборудования

ГУ ВНИМИ, к.т.н.

__________________ Ж.И. Кузина

« 28 » июня 1999 г.

Научный сотрудник

ГУ ВНИМИ

__________________ Б.В. Маневич

« 28 » июня 1999 г.

Ведущий научный сотрудник

НИИД, к.м.н.

__________________  Г.П. Панкратова

« 28 » июня 1999 г.

Москва, 1999 г.

УДК 637.132.621.647.004.55. (083.9)

ИНСТРУКЦИЯ

по применению дезинфицирующего средства «Жавель Солид»

фирмы «Жазол» (Франция) для дезинфекции оборудования, инвентаря,

тары и поверхностей производственных помещений в молочной промышленности

Инструкция разработана в секторе санитарной обработки оборудования ГУ ВНИМИ совместно со специалистами НИИД.

Инструкция предназначена для работников мелочной отрасли при осуществлении процессов технологической мойки и дезинфекции оборудования, инвентаря, тары н поверхностей производственных помещений на предприятиях молочной промышленности.

Инструкция определяет методы и режимы применения дезинфицирующего средства «Жавель Солид», требования техники безопасности, технологический порядок дезинфекции, методы контроля концентрации рабочих растворов препарата и полноты смываемости его остаточных количеств с внутренней поверхности дезинфицируемых объектов.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

1.1. Дезинфицирующее средство «Жавель Солид» выпускается в виде таблеток белого цвета массой 3,2 г с характерным запахом хлора, содержит в качестве действующего вещества натриевую соль дихлоризоциануровой кислоты (73%). Препарат легко растворяется в воде; при растворении 1 таблетки в воде выделяется 1,5 г активного хлора. При рекомендуемых к использованию концентрациях полностью растворяется с образованием прозрачных растворов с рН в пределах 6,0 - 7,0. Рабочие растворы имеют слабый запах хлора.

Средство «Жавель Солид» - не горюче, не взрывоопасно, совместимо с мылами, сульфированными маслами, анионными и катионными поверхностно-активными веществами, с амфотерными и неионогеннымн веществами, солями щелочных металлов неорганических и органических кислот.

Гарантийный срок хранения препарата «Жавель Солид» - 3 года со дня изготовления в закрытой таре предприятия-изготовителя в сухом, прохладном месте. Срок хранения рабочих водных растворов при комнатной температуре не более трех суток в закрытых емкостях.

Препарат «Жавель Солид» поставляют в герметично закрывающихся пластиковых банках по 1 кг, 500 г, 150 г и «блистерах» по 50 г.

1.2. Средство «Жавель Солид» является высокоэффективным антимикробным дезинфектантом в отношении бактерий группы кишечной палочки, стафилококков, стрептококков, сальмонеллы, дрожжей и плесневых грибов.

1.3. Средство «Жавель Солид» по параметрам острой токсичности по ГОСТ
12.1.007-76 относится к 3-ему классу умеренно-опасных веществ при введении в желудок (ЛД50 = 1330 мг/кг). Рабочие концентрации водных растворов (0,0075 - 0,009 % по активному хлору) могут вызывать сухость кожи при многократных аппликациях, не вызывают раздражения слизистых оболочек глаз и органов дыхания. Средство обладает сенсибилизирующим действием. Требования безопасности изложены в п. 3 настоящей инструкции.

1.4. Рабочие растворы препарата «Жавель Солид» могут быть использованы для
дезинфекции любых видов молочного оборудования, изготовленного из нержавеющей,
хромникелевой, низкоуглеродистой стали, железа, алюминия, стеклоэмали, материалов,
покрытых никелем и латунью, пластмассы, а также не вызывают отрицательных реакций при кратковременных (7 - 10 минут) контактах с резиной, бетоном, деревом, керамической плиткой, стеклом и полимерными материалами.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

2.1. Для приготовления дезинфицирующих растворов, а также ополаскивания необходимо использовать водопроводную воду, соответствующую требованиям СанПиН 2.1.4.559-96 «Питьевая вода» и ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством».

2.2. Рабочие растворы дезинфицирующего средства «Жавель Солид» готовят в виде рабочих водных растворов, бактерицидная концентрация которых установлена в пределах 0,0075 - 0,009 % по активному хлору или 5-6 таблеток на 100 л воды.

Таблица 1.

Приготовление рабочих растворов препарата «Жавель Солид»

| Концентрация активного хлора в рабочих растворах препарата «Жавель Солид» | Количество таблеток препарата «Жавель Солид», необходимое для приготовления |
| --- | --- |
| % | мг.акт.хлора/литр |

100 л рабочего раствора, шт.

| 0,0075 | 75 | 5 |
| --- | --- | --- |
| 0,0090 | 90 | 6 |

2.3. Концентрацию препарата «Жавель Солид» и приготовленных рабочих растворов определяют по методике, изложенной в Приложении № 1.

3. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ.

3.1. Дезинфицирующее средство «Жавель Солид» предназначено для дезинфекции различных видов технологического оборудование, инвентаря и тары в цехах по производству молока и молочных продуктов, мороженого, майонеза, соков и различных напитков. Кроме этого, средство «Жавель Солид» может применяться для дезинфекции поверхностей производственных и подсобных помещений.

3.2. Рабочие растворы препарата «Жавель Солид» используют строго в соответствии с «Санитарными правилами для предприятий молочной промышленности» СанПиН 2.3.4.551-96 и «Инструкцией по санитарной обработке оборудования, инвентаря и тары на предприятиях молочной промышленности» (Москва, 1998 г.), т.е. после тщательной щелочной мойки и ополаскивания. При необходимости дополнительно проводят кислотную мойку и ополаскивание и только потом - дезинфекцию.

Недопустимо наличие белково-жировых загрязнений на поверхностях, подвергающихся дезинфекции. Непосредственно после дезинфекции осуществляют ополаскивание водой от остатков дезинфицирующего раствора.

3.3. Перед дезинфекцией поверхностей производственных, санитарно-бытовых и подсобных помещений (полов, стен) необходимо их промыть (обезжирить) щелочными, а при необходимости и кислотными техническими моющими средствами в соответствии с «Санитарными правилами для предприятий молочной промышленности», СанПиН 2.3.4.551-96, утвержденными ГКСЭН РФ 24.10.96 г. для удаления имеющихся белково-жировых отложений. Тщательность проведения этой операции во многом определяет последующую эффективность действия препарата.

3.4. После полного удаления остатков моющего раствора водопроводной водой, продезинфицировать оборудование н поверхности помещений в соответствии с указаниями, изложенными в таблице 2. При этом расчетное количество препарата «Жавель Солид» вносится в бак моечной станции при механизированном способе или в моечную ванну при ручном способе дезинфекции. При механизированном способе возможно разбавление рабочего раствора дезинфектанта, поэтому изначально он приготавливается 0,009 %-ным (6 таблеток на 100 литров воды); если же произошло разбавление раствора менее 0,0075 %, то необходима корректировка его концентрации «подпитка».

Таблица 2.

Объект

дезинфекции

Показатели рабочего раствора

«Жавель Солид»

Время

экспозиции

мин.

Условия и способ

применения

Концентрация,

% (по акт. хлору)

Температура

| °С | мин. |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Резервуары, емкости (танки) -

поверхности:

наружная

внутренняя.

0,0075 (ручная)

0,0075-0,009 (мех.)

0,0075 (ручная)

40-50

40-50

40-50

7

7-10

7

При ручном *: нанесение

на поверхность и погружение с механическим

воздействием щетками и ершами.

При механизированном:

рециркуляция раствора

в системе (СИП); экспозиция зависит от размеров объекта дезинфекции и его удаленности от моечной станции.

Трубопроводы

молока, молочных компонентов, смесей мороженого, майонеза, йогуртов,

соков и напитков.

0,0075-0,009 (мех.)

0,0075 (ручная)

40-50

40-50

7-10

7

При ручном: замачивание (погружение) в дезинфицирующем растворе, промывание с помощью ершей.

При механизированном:

рециркуляция раствора

| в системе (СИП); экспозиция зависит от протяженности трубопровод. |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Емкости (заквасочники, пастеризационные

баки, ванны для

смесей молока,

мороженого,

майонеза, ВДП,

фризеры и т.п.),

линии розлива,

разливочные и

упаковочные

машины, расфаматы жидких и

пастообразных

молочных продуктов, мороженого и майонеза.

0,0075-0,009 (мех.)

0,0075 (ручная)

40-50

40-50

7-10

7

При ручном *: нанесение на поверхность и замачивание с механическим

воздействием щетками

и ершами.

При механизированном:

рециркуляция раствора

в системе (СИП); экспозиция зависит от размеров объекта дезинфекции и его удаленности от моечной станции.

Детали оборудования, машин и установок (тарелки сепаратора, краны, муфты, заглушки и т.п.), арматура и

| мелкий инвентарь, транспортерные ленты. | 0,0075 (ручная) | 40-50 | 7 |
| --- | --- | --- | --- |

При ручном *: полное

погружение в емкости

(ванны) с дезинфектантом; механическое воздействие с помощью

| щеток и ершей. |
| --- |
| Полы, стены. | 0,009 | 40-50 | не менее 10 | При ручном *: нанесение на поверхность и механическое воздействие с помощью щеток н ершей. |

* - при ручном способе обработки расход рабочего дезинфицирующего раствора составляет около 0,3 л на 1 м2 поверхности.

3.5. Для ручного способа дезинфекции (погружением) деталей оборудования, инвентаря и тары должны быть предусмотрены стационарные и (или) передвижные 2-х - 3-х секционные моечные ванны, столы для запчастей, стеллажи для сушки детален, инвентаря.

3.6. Ручной способ дезинфекции предусматривает многократное (не менее 15-ти раз в минуту) протирание с помощью щеток и ершей при погружении в рабочий дезинфицирующий раствор обрабатываемого предмета или многократное нанесение (не менее 10-ти раз в минуту) рабочего раствора на обрабатываемую поверхность крупногабаритного оборудования и протирание с помощью щеток и ершей, обеспечивая равномерное смачивание поверхности и постоянное наличие на ней дезинфектанта. При дезинфекции труднодоступных участков продолжительность обработки (время воздействия) увеличить до 15 минут.

3.7. Последовательность операций, связанных с разборкой технологического оборудования перед дезинфекцией рабочими растворами «Жавель Солид» подробно изложены в инструкциях по эксплуатации данного оборудования и в «Инструкции по санитарной обработке оборудования, инвентаря и тары на предприятиях молочной промышленности», М., 1998 г.

3.8. После проведения дезинфекции контролируют концентрацию рабочего раствора препарата «Жавель Солид» и, при необходимости доводят ее до нормы. Если не произошло белково-жирового загрязнения рабочего раствора, то допускается 4-5-кратное его использование после доведения концентрации «подпитки» до нормы.

При наличии в используемом рабочем растворе дезинфектанта механических примесей или органических веществ дезинфектант подлежит сбросу на станцию нейтрализации.

3.9. После обработки оборудования, трубопроводов и поверхностей помещений их ополаскивают проточной водопроводной водой от остатков дезинфицирующего средства на обрабатываемой поверхности (в течение 5-7 минут в зависимости от протяженности трубопроводов и размеров дезинфицируемых объектов).

3.10. Контроль концентрации активного хлора в рабочих растворах «Жавель Солид» проводят в соответствии с требованиями инструкции по техническому контролю на предприятиях молочной промышленности. Контроль качества дезинфекции проводит микробиолог предприятия (санитарный врач) в соответствии с требованиями инструкции по микробиологическом; контролю производства на предприятии: молочной промышленности и санитарных правил и норм (СанПиН 2.3.4.551-96) «Производство молока и молочных продуктов».

3.11. Дезинфицирующее средство «Жавель Солид» в концентрациях 0,0075 - 0,009 % по активному хлору может применяться в качестве добавки к рабочим растворам моющих средств, используемых в соответствии с «Инструкцией по санитарной обработке оборудования, инвентаря и тары на предприятиях молочной промышленности».

4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. На каждом молочном предприятии санитарную обработку оборудования и тары проводит специально назначенный для этого персонал: цеховые уборщики, мойщики, аппаратчики.

4.2. К работе допускаются рабочие не моложе 18 лет, не имеющие медицинских
противопоказаний к данной работе, не страдающие аллергическими заболеваниями, прошедшие обучение, инструктаж по безопасной работе с моющими и дезинфицирующими средствами и оказанию первой помощи при случайном отравлении.

4.3. При работе со средством «Жавель Солид» необходимо соблюдать правила техники безопасности, сформулированные в типовых инструкциях, в соответствии с инструкцией по мойке и профилактической дезинфекции на предприятиях молочной промышленности.

4.4. При всех работах со средством «Жавель Солид» необходимо защищать кожу
рук резиновыми перчатками (ГОСТ 20010).

4.5. Помещения, где работают со средством «Жавель Солид» должно быть снабжено приточно-вытяжной механической вентиляцией.

4.6. Средство «Жавель Солид» следует хранить отдельно от продуктов питания в
герметично закрытой таре предприятия-изготовителя в сухом, темном, прохладном и крытом помещении в отдельно закрываемом шкафу, в местах, недоступных детям.

4.7. В отделении для приготовления дезинфицирующих растворов необходимо: вывесить инструкции по приготовлению рабочих растворов и правила дезинфекции и мойки оборудования; инструкции н плакаты по безопасной эксплуатации моечного оборудования; иметь свою аптечку (приложение 2).

5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

5.1. При попадании растворов средства «Жавель Солнд» на кожу смыть его водой с мылом.

5.2. При попадании средства в глаза промыть их под проточной водой.

5.3. При попадании средства в желудок дать выпить пострадавшему несколько стаканов воды, затем дать 10 - 20 таблеток активированного угля.

5.4. При нарушении мер предосторожности возможно появление раздражения органов дыхания и слизистых оболочек глаз (першение в горле н носу, кашель, удушье, слезотечение, резь в глазах) пострадавшего необходимо вывести в отдельное чистое проветриваемое помещение или на свежий воздух, прополаскать рот, дать выпить теплое молоко с пищевой содой (1 чайная ложка на стакан молока).

Приложение № 1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАССОВОЙ ДОЛИ (КОНЦЕНТРАЦИИ) АКТИВНОГО ХЛОРА В РАБОЧИХ РАСТВОРАХ «ЖАВЕЛЬ СОЛИД».

Определение концентрации активного хлора в рабочих растворах «Жавель Солид» проводят методом йодометрического титрования.

Реактивы и оборудование:

Йодистый калий по ГОСТ 4232-74, кристаллический, не содержащий свободного йода, 10 %-ный раствор.

Кислота серная по ГОСТ 4204-77, 25 %-ный раствор.

Тиосульфат натрия по ГОСТ 27068-86, 0,1 н. раствор.

Крахмал растворимый по ГОСТ 10163-76, 1,0 %-ный распор.

Двухромовокислый калий (K2Cr2O7), ч.д.а.

Бюретка на 25 мл с ценой деления 0,1 мл.

Пипетки 2-2-10 и 2-2-5 по ГОСТ 20294-74.

Колбы конические или круглые плоскодонные по ГОСТ 25336-82 типа П-2 или

типа Кн-2 вместимостью 100 мл н 250 мл.

Ход определения:

В колбу вместимостью 250 мл вносят пипеткой (2-2-10) 10 мл анализируемого дезинфицирующего раствора. Добавляют 10 мл 10 %-ного раствора йодистого калия и 1,5 мл 25 %-ной серной кислоты. Раствор ставят на 10 - 12 мин. в темное место, после чего оттитровывают выделившийся йод 0,1 н. раствором тиосульфата натрия Na2S2O3 с использованием 1 мл 0,5 %-ного раствора крахмала в качестве индикатора. Раствор крахмала добавляют перед концом титрования, после окрашивания титруемого раствора в соломенно-желтый цвет. Затем продолжают титрование раствором тиосульфата натрия до исчезновения голубой окраски.

Массовую долю (концентрацию) активного хлора (X) вычисляют по формуле:

0,00355 • V • К • 100

X = ——————————— , где

m

X - массовая доля (концентрация) в %;

0,00355 - масса активного хлора, соответствующая 1 см3 0,1 н. раствора тиосульфата натрия, г;

V - объем 0,1 н. раствора тиосульфата натрия, израсходованный на титрование, мл;

К* - поправочный коэффициент к 0,1 н. раствору тиосульфата натрия;

m - масса анализируемой пробы, г, равная 10,0 г.

* - Поправочный коэффициент при приготовлении растворов тиосульфата натрия из фиксанала равен 1. В случае отсутствия фиксанала необходимо использовать тиосульфат натрия марок х.ч. или ч.д.а. Расчет «К» производится по общим правилам при определении поправочного коэффициента, описанным в «Руководстве по приготовлению титрованных растворов (В.М. Сусленниковя, Е.Т. Киселева. Изд. 6-ое, переработанное, Москва, Химия, 1982 г.).

Установка поправочного коэффициента к титру 0,1 н раствора тиосульфата натрия.

Навеску двухромовокислого калия, высушенного до постоянного веса в количестве 0,15 - 0,2 г растворяют в 50 мл воды, добавляют 2 г йодистого калия и 8 мл концентрированной соляной или 10 мл серной кислоты. Раствор перемешивают, доводят до 400 мл и выделившийся йод титруют 0,1 н раствором тиосульфата натрия до изменения цвета из коричневого в желто-зеленый. Добавляют 1,5 - 2,0 мл раствора крахмала и продолжают титровать до начала изменения окраски из синей в изумрудно-зеленую.

Параллельно проводят контрольное титрование, для чего к 50 мл воды дистиллированной добавляют 1 г йодистого калия, 8 мл концентрированной соляной кислоты HCl или 10 мл концентрированной серной кислоты H2SO4, доводят водой до 400 мл, добавляют 1,5 - 2,0 мл раствора крахмала и титруют тиосульфатом натрия, как описано выше.

Коэффициент поправки К рассчитывают по формуле:

a

К = ——————————— где :

(V1 – V2) • 0,0049035

а - навеска бихромата калия (в г.).

V1 - объем 0,1 н раствора тиосульфата натрия, израсходованный на титрование пробы, мл.

V2 – объем 0,1 н раствора тиосульфата натрия, пошедший на контрольное титрование, в мл.

0,0049035 - коэффициент пересчета.

Примечание.

Для пересчета массовой доли (%) активного хлора в массовую концентрацию (мг. акт. Cl/л) данные вычислений необходимо умножить на 10000.

Приложение 2

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СОСТАВ АПТЕЧКИ.

Средства для пострадавших от кислот:

- бикарбонат натрия (сода пищевая) в порошке или в растворе;

- нашатырный спирт.

Средства для пострадавших от щелочей:

- лимонная кислота (порошок или раствор);

- борная кислота.

Средства для помощи от ожогов:

- синтомициновая эмульсия;

- стерильный бинт;

- стерильная вата;

- белый стрептоцид.

Прочие средства медицинской помощи:

- 30 %-ный раствор сульфациля натрия; ,

- салол с белладонной;

- валидол;

- анальгин;

- капли Зеленина или валериановые капли;
- йод;

- марганцевокислый калий;

- перекись водорода;

- антигистаминные средства (супрастин, димедрол и т.д.);

- активированный уголь.

Инструмент:

- шпатель;

- стеклянная палочка;

- пипетка;

- резиновый жгут;

- ножницы.